## Slide 1: 調査ブロック① 政策及び制度調査報告
フランスRE2020における動的LCA制度の全体構造と導入背景 一般社団法人サステナブル経営推進機構（SuMPO） 2026年6月

## Slide 2: 目次
① 建築環境性能評価制度の全体構造 No.1-3・8
• RE2020の制度的位置付けと3評価指標
• 段階的seuil値・Level(s)・EN15978との関係
② ダイナミックLCAの要件整理 No.9-11
• 動的LCA制度要件・DCF・FRE2020(t)算定根拠
• 段階施行スケジュールと主要パラメータ
③ 生物由来炭素・炭素貯蔵の制度的位置付け No.12-14
• StockC算定方法・評価期間（DO）の根拠
• 解体・再利用シナリオ
④ 制度導入の背景および検討プロセス No.4-7
• 4条件収束・15年の経緯・Loi Climat
• 産業界の対立と調停・代替案比較・国際戦略
⑤ 日本への示唆・まとめ・参考文献

## Slide 3: ① 建築環境性能評価制度の全体構造
No.1（ア）/ No.2（イ）/ No.3（ウ）/ No.8（エ）

## Slide 4: RE2020の制度的位置付けと3評価指標
■ RE2020 = 世界初の建物LCA義務化規制（フランス、2022年施行）
Réglementation Environnementale 2020。新築建物を対象。
■ 3つの評価指標（三本の柱）
【Ic_construction】エンボディド炭素 [kgCO₂eq/m²]
A〜C モジュールGHG + StockC（バイオジェニック炭素クレジット）
→ 動的LCA係数 FRE2020(t) を適用
【Ic_énergie】運用エネルギー由来CO₂ [kgCO₂eq/m²/年]
→ 静的評価（GWP100）
【DH2O】運用水消費量 [L/m²/日]
■ 段階的seuil値（住宅集合住宅 Ic_construction）
Phase 1（2022-2024）: 640 kgCO₂eq/m² ← 達成容易な基準から開始
Phase 2（2025-2027）: 530 kgCO₂eq/m² (-17%)
Phase 3（2028予定）: 490 kgCO₂eq/m² (-23%)
Phase 4（2031目標）: 350 kgCO₂eq/m² (-45%)
▶ 段階的引き下げ = 毎フェーズに技術革新プレッシャーを制度化

## Slide 5: Level(s) / EN15978 / EN15804+A2 との関係
Level(s)・EN15978（整合）
・EU委員会策定の建物評価フレームワーク
・Macro-obj 1.1 = WLC評価 = Ic指標に対応
・EPBD 2024でLevel(s)活用を推奨
・RE2020はLevel(s)の「先行実装」
・計算ベース: EN 15978（建物LCA規格）
▶ フランスがEU規格策定で主導権を持つ根拠
EN 15804+A2との矛盾（政治的争点）
・EN 15804+A2: 建材EPD欧州標準規格
バイオジェニック: −1/+1（時間評価なし）
→ RE2020の動的LCAと手法的に非整合
・CERIB等が「EU規格非整合」として批判
・仏政府「EN 15804改訂で解消される」と反論
・ISO 21391-1:2025（仏AFNOR主導）が
動的LCAの国際的調停役として機能

## Slide 6: ② ダイナミックLCAの要件整理
No.9（ア）/ No.10（イ）/ No.11（ウ）

## Slide 7: DCF係数とFRE2020(t)の科学的根拠
■ なぜ将来排出のCO₂は「小さく」評価されるか
IPCC AR4 Bern2.5CCモデル: 放出CO₂の55%超が100年以内に海洋等に吸収
→ 将来放出のCO₂は積分期間が短く累積放射強制力（AGWP）が小さい
DCF(t) = AGWP(t, 100年) / AGWP(0, 100年)
■ 線形近似の導出（Benoist 2009 → Solinnen 2018）
IPCC AR4 Bern2.5CCのDCF(t)をt=0〜50年でR²=0.999で線形回帰
→ FRE2020(t) = 1 − 0.00842 × t
t=50年: 線形=0.580 / Bern非線形=0.606（差4%）
■ 制度化プロセス
2009: Benoist博士論文で原型 → 2018: Solinnen報告書で確定・Elodie実装
2021: RE2020 Arrêté（省令）で法規化
■ 批判（Ventura, 2022）
固定DO=100年が t=50年排出を+25%過大評価
→ Rivaton勧告No.5: 2028年Phase 3でISO 21391-1（変動DO）へ移行

## Slide 8: 動的LCA制度要件・段階施行スケジュール
■ FRE2020(t) 適用ルール（モジュール別）
A1-A3（t=0）: F=1.000 ← 建設時排出・バイオ炭素固定
B段階（t≈25年）: F=0.790 ← 使用段階排出
C段階（t=50年）: F=0.580 ← 解体・廃棄段階排出
D（任意）: F=0以下 ← Ic計算外・別途申告
■ StockC（バイオジェニック炭素クレジット）
A1-A3: −Bc × 1.0 → C4: +Bc × 0.58
正味 StockC = −0.42 × Bc [kgCO₂eq/m²]
■ 主要パラメータ一覧
TOD（観測期間）: 100年（建物引渡しから、固定）
SLP（標準使用期間）: 50年（住宅）
係数下限: 0.58（t≥50年は0.58固定）
計算ツール: Elodie（CSTB、無償、DHUP認定）
データベース: INIES/FDES（約5,500件収録）
■ 対象建物（段階施行）
2022〜: 住宅・オフィス・学校（新築）
2023〜: 商業施設・物流倉庫等に拡大

## Slide 9: ③ 生物由来炭素・炭素貯蔵の制度的位置付け
No.12（ア）/ No.13（イ）/ No.14（ウ）

## Slide 10: StockC算定：静的LCAとの決定的な差
静的LCA（EN 15804 −1/+1）
A1-A3（t=0）: −1.0 kgCO₂/kgC
C4（t=50年）: +1.0 kgCO₂/kgC
正味 = ゼロ（木材≡コンクリート）
建材比較（静的LCA）:
CLT: +98 kgCO₂eq/m³（排出）
RC造: +300 kgCO₂eq/m³（排出）
→ 設計者へのシグナル:
「木材もコンクリートも同じ（排出）」
動的LCA（RE2020 StockC）
A1-A3（t=0）: −1.0 × DCF(0)=1.0
C4（t=50）: +1.0 × DCF(50)=0.58
正味 StockC = −0.42 kgCO₂/kgC
建材比較（動的LCA）:
CLT: −171 kgCO₂eq/m³（吸収！）
RC造: +295 kgCO₂eq/m³（不変）
差: −269（CLT, 逆転）※数値要照合
→ 設計者へのシグナル:
「木材は積極的炭素固定を意味する」

## Slide 11: 評価期間（DO）の根拠・解体・再利用
■ なぜ「建設から100年」か（4理由）
① GWP100との連続性（既存FDESデータ再利用が可能）
② Levasseur (2010) との整合（動的LCA基礎論文がTOD=100年採用）
③ 産業界への説明容易性（「同じ100年で精密に」）
④ EU政策整合（EPBD・Level(s)もGWP100基準）
■ 科学的批判と2028年改訂計画
Ventura (2022): 固定DO=100年 → t=50年排出を+25%過大評価
Rivaton No.5: Phase 3（2028）でISO 21391-1（変動DO）へ移行
Rivaton No.9: AR4→AR6パラメータ更新も同時実施
■ 解体・再利用（C・Dモジュール）
C1-C4（t=50年）にF=0.58を適用。焼却→CO₂即時放出
D（任意）: Ic計算外。再利用で排出が後ろ倒し→追加クレジット可能性
→ Rivaton No.10: Dモジュールの部分的Ic組込みを2028年〜試験実施
■ SFM前提の条件（科学的留保）
StockCクレジットは「伐採＝再植林」（持続可能な森林管理）を前提
FSC/PEFC認証材でない場合の扱いは2028年改訂の議題

## Slide 12: ④ 制度導入の背景および検討プロセス
No.4（ア）/ No.5（イ）/ No.6（ウ）/ No.7（エ）

## Slide 13: 制度化の4条件と15年の収束プロセス
■ 規制化の4条件（2021〜22年に同時成立）
① 科学的基盤: Benoist 2009博論 → Solinnen 2018報告書で完成
② データ基盤: E+C-プログラム（2016-19）で2,200棟実証・FDES整備
③ 計算ツール: Elodie v2.5に動的LCA機能実装（2018）
④ 政治的正当性: 産業界合意＋EUグリーンディール整合
■ 15年の主要マイルストーン
2007: グルネル環境RTT — 炭素評価を政策課題化
2009: Benoist博論 — FRE2020(t)線形近似の原型
2016: E+C-開始（2,200棟実証）
2018: Solinnen報告書・Elodie実装完了
2019: EUグリーンディール — WLC義務化の政治的文脈確立
2021: RE2020法令公布（Décret 2021-1004）
2022: RE2020施行・EU議長国として国際発信
2025: ISO 21391-1:2025 策定（仏AFNOR主導）
▶ E+C-プログラムの意義: 「実証なき規制化はしない」フランスの原則
2,200棟の実Ic分布データがPhase 1 seuil値（640）の根拠

## Slide 14: 所管省庁・組織体制とLoi Climat et Résilience
主要機関と役割
【DHUP/DGALN】環境・住宅省
RE2020の立案・法制化を主導
【CSTB】建築科学技術センター
Elodie開発・FICESデータベース運営
【Cerema】環境・都市計画研究センター
技術ガイド作成・行政技術顧問
【ADEME】環境・エネルギー管理庁
炭素評価手法の科学的レビュー
【FCBA】仏木材・建設木材センター
動的LCA採用を科学的・政治的に支持
「正当な評価の回復」として産業訴求
Loi Climat et Résilience（Loi n°2021-1104）
2021年8月22日制定（気候・強靭性法）
市民気候委員会（CCC）150提言を立法化
建築関連条文:
第10条: 断熱性能段階的強化（Ic_énergie授権）
第14条: 建設GHG 2030年比50%削減目標
第49条: エンボディド炭素評価・開示義務
第181条: SNBC（国家低炭素戦略）の法律格上げ
CCC提言S3.3（2020年6月）:
「建設脱炭素化を2022年以前に開始」
→ RE2020の2022年施行を加速
▶ Loi Climat＝法的授権 / RE2020＝技術実装

## Slide 15: 産業界の対立・調停と国際標準先行者戦略
産業界の対立と政府の調停（3手法）
■ 反対派の論拠
CERIB（コンクリート研究所）:
「EN 15804/ISO 14067と整合しない」
FFA（仏鋼鉄連盟）:
「リサイクル鋼のDモジュールをIcに」
■ 政府の調停メカニズム
① 段階的施行: Phase1→4で産業界に猶予
② 先送り: Dモジュール要求は2028年再検討
③ 共同投資: FDES登録費用の国庫補助
■ 代替案と却下理由（ch04 §4.1）
静的LCA継続: SNBC目標達成に不十分
固定補助金: 科学的根拠なし
完全非線形DCF: 2022年実装不可
▶ 動的LCA線形近似 = 唯一の三要件充足手段
国際標準先行者戦略
① ISO 21391-1:2025 の主導
AFNORが策定をリード
RE2020の科学的手法が国際規格の基盤に
② EPBD 2024への影響力
EU WLC義務化でRE2020が先行事例として参照
③ EU議長国（2022年）の活用
RE2020施行と同時期に欧州議題設定を主導
■ Rivaton (2025) 12項目勧告（主要）
No.1: FDESを10,000件へ（現5,500件）
No.5: Phase 3でISO 21391-1移行
No.6: デフォルト値見直し（2026中）
No.9: AR4→AR6パラメータ更新
No.10: Dモジュール部分的Ic試験（2028）

## Slide 16: ⑤ 日本への示唆・まとめ

## Slide 17: 日本への示唆：4条件の現状と優先課題
■ 日本の4条件現状（2026年）
① 科学的基盤: ISO 21391-1:2025で国際基盤確立。JIS化が可能
② データ基盤: IDEA時系列炭素フローデータが未整備（最重要課題）
③ 計算ツール: 動的LCA対応国産ツールが存在しない（最優先開発）
④ 政治的正当性: 木材利用促進基本計画・CN宣言と整合するが産業合意未形成
■ 日本が避けるべきフランスの失敗
失敗①: DO固定（+25%過大評価） → 最初からISO 21391-1変動DOを採用
失敗②: データ後追い → 規制化前にIDEA時系列データ整備を完了
失敗③: 中小業者コスト無視 → 計算ツール無償提供・行政補助を最初から設計
■ 推奨ロードマップ（フランスのE+C-型）
2027〜2029: 実証プログラム設計・実施
2030〜2031: データ整備・ツール開発・人材育成
2032〜 : 段階的義務化（Phase 1相当）

## Slide 18: まとめ：調査ブロック①の主要知見
■ No.1-3・8（制度全体構造）
RE2020は3指標・4フェーズseuil・LCA義務化の世界初制度。
Level(s)・EN15978と整合。EN 15804+A2との矛盾は現在進行形の政治的争点。
■ No.9-11（動的LCA要件）
FRE2020(t)=1−0.00842tはBenoist(2009)→Solinnen(2018)の10年検証の産物。
固定DO=100年の過大評価（+25%）問題は2028年Phase 3で対処予定。
■ No.12-14（バイオジェニック炭素）
StockC=−0.42Bcが木材の「排出」→「吸収」逆転を生む（CLT: +98→−171）。
SFM前提・EN 15804矛盾・Dモジュール除外が残る構造的限界。
■ No.4-7（制度導入背景）
4条件の2021〜22年収束が唯一の制度化要因。
Loi Climat（法的授権）＋産業界の段階的調停が政治的実現性を担保。
フランスのISO 21391-1主導は「自国手法の国際規格化」戦略。
▶ 総括: 動的LCAの規制化は「木材優遇」でなく「測定ツールの修正」。
正確な計測が正確な設計シグナルを生み、正確なGHG削減につながる。

## Slide 19: 参考文献
Benoist, A. (2009). Thèse: carbone biogénique. Université Paris-Est.
Solinnen (2018). Rapport DCF coefficients pour RE2020.
Levasseur, A. et al. (2010). Considering time in LCA. Environ. Sci. Technol. 44(8):3169.
Ventura, A. & Feraille, A. (2021). Dynamic LCA. Building and Environment 196:107777.
Ventura, A. (2022). Conceptual issue of the dynamic GWP. Int. J. LCA.
Shine, K.P. et al. (2005). Alternatives to GWP. Climatic Change 68(3):281.
Forster, P. et al. (2007). IPCC AR4 WG1 Chapter 2. Cambridge Univ. Press.
ISO 21391-1:2025. Dynamic LCA of biogenic carbon. ISO, Geneva.
Cerema (2024). Guide technique RE2020. Cerema, Lyon.
Rivaton, R. (2025). Bilan RE2020 et recommandations phase 3. DHUP/DGALN.
DHUP (2021). Décret 2021-1004 et Arrêté du 4 août 2021. Journal Officiel.
Loi n°2021-1104 du 22 août 2021. Journal officiel de la République française.
CCC (2020). Propositions: Proposition S3.3. Convention Citoyenne pour le Climat.
Hoxha, E. et al. (2020). Uncertainty in LCA. Building and Environment 175:106780.
CERIB (2021). Analyse critique RE2020 GWP dynamique. (非公開資料)
France Bois 2024 (2024). Plan France Bois 2024. Ministère de l'Agriculture.