## Slide 1: 調査ブロック② 技術及び手法調査報告
動的LCAの理論・算定方法・建築物LCAにおける位置付け 一般社団法人サステナブル経営推進機構（SuMPO） 2026年6月

## Slide 2: 目次
⑤ 動的LCAの理論的枠組み（No.15〜17）
• 動的LCAの基本概念・静的LCAとの差異（No.15）
• 評価期間の科学的根拠と政治的均衡（No.16）
• 線形近似の精度・限界とISO 21391-1（No.17）
⑥ 評価指標及び算定方法（No.18〜20）
• Ic_construction完全算定式・パラメータ根拠（No.18）
• 炭素循環（吸収・固定・放出）の扱い（No.19）
• 放射強制力の考え方との関係性（No.20）
⑦ 建築物LCA算定における位置付け（No.21〜23）
• 算定環境（Elodie・INIES・人材育成）（No.21）
• 静的LCAとのハイブリッド設計関係性（No.22）
• 評価結果の利用方法・表示方法（No.23）
⑧ 総合考察・日本への技術移転示唆
参考文献

## Slide 3: ⑤ 動的LCAの理論的枠組み
No.15（ア）/ No.16（イ）/ No.17（ウ）

## Slide 4: 動的LCAの基本概念：静的LCAが見落とすもの（No.15）
■ 静的LCA（GWP100）の構造的限界
「建物ライフサイクルのすべての排出・吸収を同一時点で評価する」という前提
→ 木材：t=0に吸収、t=50年に放出 → 静的LCAでは正味ゼロ（実態と乖離）
→ コンクリート：製造時排出のみ → 木材と同じ「炭素中立」の誤解を生む
■ 動的LCAの2つの拡張
【動的LCI】排出・吸収の発生タイミングを時系列で記録
各フロー（材料採取・製造・使用・廃棄）に「いつ起きるか」を付与
【動的LCIA】時間依存型特性化係数（DCF）を適用
DCF(t) = 放射強制力の時間積分比率（後述）
■ DCF(t)の直感的理解
今日放出した1kgCO₂は100年間大気に影響 → DCF=1.0（基準）
50年後に放出した1kgCO₂は残り50年しか影響しない → DCF=0.58
→ 「後に放出されるほど気候への悪影響が小さい」
▶ RE2020は動的LCAを「静的LCA＋後付け時間係数」として簡略実装
FRE2020(t) = 1 − 0.00842×t（線形近似）

## Slide 5: 評価期間の科学的根拠と政治的均衡（No.16）
「100年」の科学的根拠
■ IPCC AR4 Bern2.5CC応答関数
C(t) = 0.217 + 0.259·e^(−t/172.9)
+ 0.338·e^(−t/18.51)
+ 0.186·e^(−t/1.186)
約22%（a₀=0.217）は事実上永続
→ 100年間を超えても気候影響が続く
IPCC AR5（1990）の政策的経緯:
GWP20/GWP100/GWP500 を提示
政策決定でGWP100が選択された背景:
「短期: メタン有利、長期: CO₂有利」
→ 気候科学者・政策担当者が合意した
政治的・実用的な均衡点
「100年」への科学的批判
■ Ventura (2022) の批判
固定DO（観測窓）=100年 vs
変動DO（ISO 21391-1方式）の差
固定DO=100年では t=50年排出を
+25%過大評価（Ventura, 2022）
■ Shine et al. (2005) の代替案
GTP（地球温度変動ポテンシャル）
提案。IGWPとの差を定量化。
→ RE2020採用なし（データ要求過大）
■ 2028年改訂（Rivaton No.5）
ISO 21391-1:2025の変動DO方式へ
移行検討。AR6パラメータ更新も同時
▶ 100年は科学的最適ではなく
政治的均衡点として機能

## Slide 6: 線形近似の精度・限界とISO 21391-1（No.17）
■ 線形近似 FRE2020(t) の精度
BernモデルDCF(t)をt=0〜50でR²=0.9997で線形近似（Benoist, 2009）
t=50年時の誤差: |0.580 − 0.606| / 0.606 ≈ 4.3%（実用上十分）
■ 線形近似の3つの限界
① t=50年以降は DCF実値がFRE2020を上回る（線形が過小評価）
② CH₄・N₂OにはCO₂とは異なるDCF(t)曲線が必要（RE2020は未対応）
③ Ventura(2022)の固定DO=100年問題（+25%過大評価）
■ ISO 21391-1:2025（仏AFNOR主導、2025年策定）との比較
RE2020: ISO 21391-1:2025
FRE2020(t)=1−0.00842t 非線形DCF（Bern数値積分直接使用）
固定DO=100年 変動DO（排出時点から100年）
CO₂のみ動的評価 各ガス種別に動的評価
線形近似（実装容易） 高精度（計算負荷増）
▶ RE2020の線形近似は「過渡期の簡易化」としてISO 21391-1に位置付けられる
2028年Phase 3で非線形移行を検討中

## Slide 7: ⑥ 評価指標及び算定方法
No.18（ア）/ No.19（イ）/ No.20（ウ）

## Slide 8: Ic_construction 完全算定式とパラメータ根拠（No.18）
■ Ic_construction の完全算定式
Ic = (1/SHON) × Σ_m [ Σ_i E_i^(m) × GWP₁₀₀(i) × FRE2020(t_m) ] + StockC
SHON: 正味延べ面積 [m²]
E_i^(m): モジュールm における物質iの排出量 [kg]
GWP₁₀₀(i): 静的温暖化係数（IPCC AR4）
FRE2020(t_m): モジュールm の時間係数
StockC: バイオジェニック炭素クレジット（負値）
■ モジュール別時間係数
A1-A3（t=0年）: FRE2020 = 1.000 ← 建設時
B（t≈25年）: FRE2020 = 0.790 ← 使用段階平均
C（t=50年）: FRE2020 = 0.580 ← 解体・廃棄
■ 係数0.00842の導出プロセス（2009→2021）
Step 1: AR4 Bern2.5CC応答関数でCO₂の大気中残存率を計算
Step 2: AGWP(t, 100)を数値積分
Step 3: DCF(t) = AGWP(t,100) / AGWP(0,100)
Step 4: t=0〜50年で線形回帰 → 傾き = −0.00842（R²=0.9997）
→ 2021年 Arrêté（省令）で法規化

## Slide 9: 炭素循環（吸収・固定・放出）の扱い（No.19）
木材のバイオジェニック炭素サイクル
大気CO₂
↓ 光合成（NPP: 0.5〜3.0 kgC/m²/年）
樹木バイオマス（生体）
↓ 伐採・搬出
製材・CLT（製品内貯蔵）
↓ 建物として使用（50年以上）
建物構造材（長期貯蔵）
↓ 解体後
① 焼却（C4）→ CO₂即時放出
② 埋立（C4）→ CH₄+CO₂ゆっくり放出
③ 再利用（D）→ さらに貯蔵延長
大気CO₂（帰還）
▶ RE2020: ③再利用はIc計算外（Dモジュール）
SFM前提・EN 16485との関係
■ SFM（持続可能な森林管理）前提
クレジットは「伐採=再植林」が条件
FSC/PEFC認証材が対象
リスク（RE2020の潜在的課題）:
・非認証材（海外輸入材等）
・気候変動による森林劣化
・伐採直後の一時的炭素負債
→ Rivaton No.7: 対処を2028年検討
■ IPCC HWP会計との関係
建築用途構造材（半減期50年以上）
→ RE2020 StockC計算の対象
■ EN 16485:2014との差異
EN 16485: 時間軸評価なし（静的）
RE2020: FRE2020(t)適用・StockCクレジット認める
→ 欧州規格との方法論的差異が継続

## Slide 10: 放射強制力の考え方との関係性（No.20）
■ 放射強制力（RF）とは
大気成分の変化による地球エネルギー収支の擾乱 [W/m²]
RF_CO₂(C) = 5.35 × ln(C/C₀) [W/m²]
C₀: 産業化前CO₂濃度（278 ppm）
■ GWP100とAGWPの関係
GWP_H = AGWP_H(x) / AGWP_H(CO₂)
AGWP: 累積放射強制力（時間積分）
AGWP₁₀₀(CO₂) ≈ 8.69 × 10⁻¹⁴ W m⁻² yr kg⁻¹（AR4）
■ なぜ「将来放出のCO₂は気候影響が小さい」か
観測窓（TOD=100年）の終点に近い時点で放出されたCO₂は
積分期間が残り少ない → AGWP(t,100)が小さくなる
DCF(50) = AGWP(50,100) / AGWP(0,100) ≈ 0.58
「今日の1kgCO₂」vs「50年後の1kgCO₂」の気候影響比 = 100:58
■ IPCC AR6（2021）への更新影響
AR6: a₀=0.200（AR4: 0.217）、τ₁=394.4年（AR4: 172.9年）
→ DCF(t)がやや大きくなる（木材に若干不利）
→ RE2020は現在もAR4使用。AR6更新は2028年Phase 3の議題（Rivaton No.9）
▶ 方法論の正当性はAR4→AR6更新で変わらない。パラメータ値が微調整されるのみ。

## Slide 11: ⑦ 建築物LCA算定における位置付け
No.21（ア）/ No.22（イ）/ No.23（ウ）

## Slide 12: フランスのLCA算定エコシステム（No.21）
■ 三層構造
【第1層】データベース: INIES（inies.fr）
FDES（建材環境製品宣言）約5,500件収録（2026年現在）
デフォルト値: FDES未整備建材用「保守的（不利側）」標準値
【第2層】計算ソフト: Elodie（CSTB開発・無償提供）
FDESをINIESから直接インポート・Ic計算自動化
動的LCA: FRE2020(t)の自動適用・StockC自動算定
出力: 申請用PDFレポート（DHUP指定フォーマット）
精度: 整合化FDES使用時 ±5%以内（Cerema, 2024 §6.2）
【第3層】申請・認証機関
建築確認申請（Permis de construire）に計算書を添付（法的義務）
任意認証: BBCA（seuil×0.70以下）、NF HQE等
■ 日本との比較（計算ツール・データベース件数）
フランス（Elodie、INIES）: 5,500件 / 動的LCA対応 ✅
ドイツ（ÖKOBAUDAT準拠）: 1,200件 / 動的LCA対応 ✗
日本（IDEA-BIM）: 3,000件 / 動的LCA対応 ✗ ← 最優先課題

## Slide 13: 静的LCAとのハイブリッド設計（No.22）
RE2020のハイブリッド設計思想
純粋な動的LCAではなく:
「静的LCA結果 × 動的係数（後付け）」
静的LCAデータ（FDES/EPD）
× FRE2020(t_m)
+ StockC（バイオジェニック）
= Ic_construction
■ この方式の合理性
・既存FDESインフラを流用（コスト最小化）
・動的LCI整備が不要
・Elodieへの実装が「係数の掛け算のみ」
■ 差異が大きいケース（動的補正が効く）
CLT・LVL等バイオジェニック炭素多
B段階で大量修繕が発生する建材
■ 差異が小さいケース
コンクリート・鋼材（バイオ炭素なし）
EN 15804+A2との方法論的矛盾
| 項目 | EN 15804+A2 | RE2020 |
|------|-------------|--------|
| 時間軸評価 | なし | あり |
| バイオ炭素 | −1/+1正味ゼロ | StockCクレジット |
| 評価基準 | 欧州委員会策定 | 仏国内法規 |
■ 矛盾の政治的重要性
CERIB: 「EU規格非整合」として継続批判
フランス政府: 「EN 15804改訂で解消」と反論
▶ ISO 21391-1:2025が国際的調停役
→ 将来的にEN 15804改訂の動力となる可能性

## Slide 14: 評価結果の利用方法・表示方法（No.23）
■ Ic指標の法的開示フロー
① 設計者がElodieでIc試算 → 設計段階での材料比較・最適化
② 建築確認申請にElodie出力PDFを添付（法的義務）
③ 施工段階: 設計LCA→実施LCAへ更新（A5実績反映）
④ 完成時: 最終Ic値を確定・認証機関へ提出（記録10年保存）
■ 申告書フォーマット（例）
Ic_construction: 412 kgCO₂eq/m² ≤ seuil 640 ✅
うち StockC: −85 kgCO₂eq/m²（バイオジェニック炭素クレジット）
Ic_énergie: 2.9 kgCO₂eq/m²/年 ≤ seuil 4.0 ✅
■ 金融・保険分野での活用
グリーンボンド: EUタクソノミー技術基準の参照指標
住宅ローン: BBCA認証建物への金利優遇（Crédit Agricole等）
ESG報告: 不動産ポートフォリオのScope 3計算にIc値を活用
■ 国際比較（建物LCA開示義務）
フランス（RE2020、2022〜）: 義務・動的LCAあり
スウェーデン（PBL、2022〜）: 義務・動的LCAなし
EU全体（EPBD 2024）: 2030年目標・義務化予定
日本（CASBEE等）: 義務なし・最優先整備課題

## Slide 15: ⑧ 総合考察・日本への技術移転示唆

## Slide 16: 動的LCA手法比較：RE2020 vs ISO 21391-1 vs 純粋動的LCA
■ 3手法の方法論的比較
手法 | DCF計算 | DO設定 | 実装容易性 | データ要件
RE2020（現行） | 線形近似 | 固定100年 | 高（簡単） | 低（既存FDES）
ISO 21391-1:2025 | 非線形Bern | 変動DO | 中 | 中
純粋動的LCA | 数値積分 | 変動DO | 低（複雑） | 高（時系列LCI）
■ 各手法の政策適用可能性
RE2020方式: 即時実施可。既存LCAデータ（静的EPD）を活用。「過渡期の手法」
ISO 21391-1: 精度と実用性の次世代バランス。日本のJIS化候補
純粋動的LCA: 研究・高精度評価向け。義務規制には不向き（現時点）
■ 日本が「スキップ」できる失敗
失敗①: 固定DO採用 → ISO 21391-1（変動DO）を最初から採用すればよい
失敗②: データ後追い → 規制化前にIDEA時系列LCIデータを整備
失敗③: 単一係数（0.00842）の固定化 → AR6ベースの係数から出発
▶ 日本はフランスの「過渡期」を飛ばし、ISO 21391-1方式で直接スタートできる
→ ただしデータ整備（IDEA時系列化）と計算ツール開発が必要条件

## Slide 17: まとめ：調査ブロック②の主要知見（No.15〜23全カバー）
■ No.15〜17（動的LCA理論的枠組み）
動的LCAは「静的LCA＋時間軸」の拡張。DCF(t)は物理的放射強制力に根拠。
評価期間100年は科学的最適でなく政治的均衡点。線形近似は精度95%超（4%誤差）。
ISO 21391-1:2025が次世代標準として非線形・変動DOを国際的に定着させた。
■ No.18〜20（評価指標・算定方法）
係数0.00842はBenoist(2009)→Solinnen(2018)の10年検証→2021年法規化の産物。
炭素循環は「光合成→製品内貯蔵→廃棄放出」の全フローをDCF適用で追跡。
放射強制力ベースの動的評価は「同じ1kgでも排出時点が違えば影響が違う」を正確に計測。
■ No.21〜23（建築物LCA算定の位置付け）
フランスの三層エコシステム（INIES→Elodie→申請）は無償・法的認定が特徴。
RE2020は「静的LCA×動的係数」のハイブリッド。既存インフラ活用が鍵。
Ic指標はグリーンボンド・住宅ローン・ESG報告へと金融分野にも展開中。
▶ 技術移転の優先順位: ①IDEA時系列LCI整備 ②動的LCA計算ツール開発
③ISO 21391-1のJIS化 ④実証プログラム（E+C-型）

## Slide 18: 参考文献
Levasseur, A. et al. (2010). Considering time in LCA. Environ. Sci. Technol. 44(8):3169.
Levasseur, A. et al. (2013). Biogenic carbon & dynamic LCA. J. Industrial Ecology 17(1):117.
Ventura, A. & Feraille, A. (2021). Dynamic LCA. Building and Environment 196:107777.
Ventura, A. (2022). Conceptual issue of the dynamic GWP. Int. J. LCA.
Benoist, A. (2009). Thèse: carbone biogénique. Université Paris-Est.
Solinnen (2018). Rapport DCF coefficients pour RE2020.
Forster, P. et al. (2007). IPCC AR4 WG1 Chapter 2. Cambridge Univ. Press.
IPCC (2021). AR6 WG1 Chapter 7: The Earth's Energy Budget.
Eggleston, H.S. et al. (2006). IPCC 2006 GL: Vol.4 AFOLU. IPCC, Geneva.
Shine, K.P. et al. (2005). Alternatives to GWP. Climatic Change 68(3):281.
EN 16485:2014. Round and sawn timber — Environmental product declarations. CEN.
ISO 21391-1:2025. Dynamic LCA of biogenic carbon. ISO, Geneva.
CSTB (2022). Elodie: Guide d'utilisation v4.5. CSTB, Paris.
Cerema (2024). Guide technique RE2020. Cerema, Lyon.
Rivaton, R. (2025). Bilan RE2020 et recommandations phase 3. DHUP/DGALN.
INIES (2024). Base de données INIES: mode d'emploi 2024. CSTB/FFB.
Houghton, R.A. (2007). Balancing the global carbon budget. Ann. Rev. Earth Planet. Sci. 35:313.
Grubb, M. et al. (2021). Planetary Economics. Earthscan/Routledge.