## Slide 1: 海外における動的LCAの動きとその意味
なぜ導入され、導入後に何が変わったのか
調査項目(1) 政策・制度調査｜第1係
2026年5月（ドラフト）｜想定20分・14枚
Notes: 本日はフランスを中心に、米国・EUの文脈も含め海外動向を整理します。

## Slide 2: 本日のゴール
① なぜ海外（特にフランス）で動的LCAが政策の中心になったか
② どう制度化されたか（RE2020の要点）
③ 導入後、産業・設計・数値にどんな影響が出ているか
※算定式の詳細・INIESは他係で扱う
Notes: 聴き取りの軸を3点に絞ります。

## Slide 3: 世界の流れ：建築の炭素を「見える化」
運用エネルギー効率化は各国で進展 → 残る大きな論点はエンボディド炭素
ネットゼロ整合：建物はライフサイクル全体で説明責任
フランス：RE2020で建築物LCA義務化＋簡易動的LCA
EU：Level(s)・EN15978で共通枠組み
米国：Buy Clean・LEED v5・EPA低炭素建材ラベル
Notes: 入り口は違うが、材料・時間・データが共通課題です。

## Slide 4: 静的LCAだけでは足りない理由
GWP100：全排出を同時に集約 → 比較しやすいが時間構造を失う
建築・木材の論点：一時的炭素貯蔵／遅延排出／生物由来CO₂
学術：Levasseur et al.(2010,2013) 動的LCI＋動的LCIA（累積放射強制力）
フランスはこれを規制向けに「簡略化」して採用
Notes: 静的は国際標準の強み。動的は時間の論点に応える試みです。

## Slide 5: 海外マップ：どこまで「動的」か
規制で動的採用 → フランス RE2020（簡易動的LCA・義務）
LCA枠組み → EU Level(s) / EN15978
調達・認証 → 米国 Buy Clean / LEED v5 / 州条例
研究・ツール → カナダ CIRAIG DynCO₂ 等
Notes: 動的LCA＝学術概念と、規制の簡易版を分けて見ることが重要です。

## Slide 6: フランス RE2020：何が変わったか
RT2012 → RE2020：環境性能が第3の柱（ライフサイクルACV）
規制指標：GES（kgCO₂eq/m²）— 2025 -15% / 2028 -25% / 2031 -30〜40%
2022年〜段階適用（住宅→事務所・学校→小規模等）
データ基盤：INIES・FDES（フランスEPD）
Notes: Cerema Guide 2024に基づく制度概要です。

## Slide 7: なぜ「簡易動的LCA」か
狙い：排出タイミングを反映しつつ、既存静的LCA・EPDを活用
混合：建設前＝静的／建設以降（原則50年）＝簡易動的
時間原点 t=0：建物引渡し｜観測：建設から100年
算式：GWPdyn(t) = FRE2020(t) × GWPstat100
2021年：標準化手続き表明／大学勧告は係数・期間の修正を提案
Notes: Ventura & Feraille 2021、RE2020 Dynamic LCA資料が根拠です。

## Slide 8: 数値で見る「時間地平」の威力
1kg CO₂を50年貯蔵：100年地平→0.42kg相当／150年→0.27kg（約35%減）
制度が選ぶ年数＝政策メッセージ（木材優位の度合いが変わる）
Ventura(2022)：50年時点で係数が最大約25%過大になり得る
木材団体＝支持｜セメント・金属等＝国際標準との不整合を主張
Notes: ステークホルダー対立の核心は「一時貯蔵を緩和とみなすか」です。

## Slide 9: RE2020導入後の影響
設計：部材炭素が規制値と直結 → 木造CLT vs コンクリートの順位が変化
産業：FDES/INIES需要増・各素材団体の反対運動
政策：段階目標を動的GESでモニタリング
2025 Rivaton報告：ACVルール・データ品質・コストを評価し12項目勧告
国際：EN15804/PEF/ISO14067（一時貯蔵除外）との緊張が継続
Notes: 木造化義務そのものではなく、評価手法が設計インセンティブになり得ます。

## Slide 10: アメリカ：同じ課題、異なる答え
建築法での動的LCA全国義務は未整備
Buy Clean：連邦調達で低炭素建材・EPD優先
EPA低炭素建材ラベル(2024)：PCR・バイオジェニック開示要件
LEED v5(2025〜)：エンボディド炭素LCAを前提化
州・都市条例は分断的 → 静的GWP＋開示から開始
Notes: 米国は調達・認証で押し上げ。バイオジェニック論点は避けられません。

## Slide 11: フランス vs 米国
義務の形：規制(RE2020) vs 調達・認証・州法
時間軸：簡易動的LCA vs 原則静的GWP
木材：制度クレジット vs 開示・事例依存
産業政治：セメントvs木材の公開論戦 vs 鋼・コンクリート中心
日本示唆：年数・起点の合意と、段階導入・国DBをセット設計
Notes: 比較表で「同じ論点・違う制度化の入り口」を示します。

## Slide 12: EU・研究（補足）
EU Level(s)/EN15978：建築LCAの共通フレーム
動的LCAの統一義務はフランスが先行
CIRAIG DynCO₂：RE2020係数の理論的源流
参照時は「学術の完全版」と「規制の簡易版」を意図的に分離
Notes: 1分で補足。詳細はNo.3（Level(s)）で深掘り予定。

## Slide 13: 日本の建築物LCA制度化への示唆
時間の設計が本体（THI/TOD・起点）→ 導入前の合意が必要
段階導入：静的＋簡易動的（仏）／開示・調達先行（米）
林野・木材：評価方法は木造インセンティブになり得るが、起源証明とセット
第3係：国DB・炭素フローとの接続が前提
Notes: 日本は両国の「中間」も可能。まず地平の合意を推奨します。

## Slide 14: まとめ・次ステップ
海外＝エンボディド炭素をLCAで制度・市場に載せるフェーズ
フランス＝簡易動的LCAを建築規制の中心に置いた先進事例
米国＝EPD・調達・LEEDで押上げ、動的統一は未整備
第1係次：政令照合・導入背景・Level(s)対照・ヒアリング論点
Notes: 質疑：日本導入は時間地平とデータ基盤の合意が先。