## Slide 1: 調査項目2：技術及び手法の調査
動的LCA・RE2020 / 第2係ドラフト（80%）
2026-05-27

## Slide 2: 調査の目的と範囲
調査ブロック(2)：技術・方法論の整理（No.15〜23）
RE2020簡易動的LCAを中心に文献調査
成果：制度（第1係）要件の技術的説明基盤

## Slide 3: 静的LCAの限界
排出を同時点に集約＋GWP100
長寿命建築物：評価期間の不一致（Levasseur 2010）
遅延排出・一時貯蔵を反映しにくい

## Slide 4: 動的LCAの構造
動的LCI：年次排出・吸収プロファイル
動的LCIA：DCF・累積放射強制力
RE2020：GWPdyn = FRE2020(t) × GWPstat

## Slide 5: 三つの時間概念
THI：影響特性化の地平（GWP100の100）
LCD：ライフサイクル全体の期間
TOD：観測・積分の上限（RE2020=建設から100年）
Ventura：TOD ≥ LCD + THI が原則

## Slide 6: 静的 vs 動的（要点）
静的：国際標準・比較可能性が高い
動的：排出タイミング・貯蔵を反映
RE2020簡易：EPD集約GWP＋係数（運用容易）
「GWP100」の意味が静的/動的で異なる

## Slide 7: RE2020算定パラメータ
時間原点：建物引渡し
動的適用：使用期50年が中心
例：50年貯蔵1kgCO2 → 0.42kg回避（100年地平）
地平150年では0.27kgに低下

## Slide 8: 炭素循環・木材
吸収・貯蔵・EoL放出を時系列で評価
吸収タイミング（前/後）で結果が変動
手法により最良EoLが逆転（木椅子事例）
生産拡大時の系統影響はエビデンス不足

## Slide 9: 放射強制力・指標
GWPは累積RFの指標化
簡易法はRF直接計算ではなく係数補正
CH4等の扱いに限界（業界批判）
→専門家レビュー推奨（No.20）

## Slide 10: 建築LCAでの位置付け
既存ツール＋INIES/FDES＋係数表
静的・動的の併用（モジュール別）
規制目標：2025/2028/2031段階削減
2021年：動的LCA標準化手続き表明

## Slide 11: ステークホルダー
反対：セメント・金属・断熱等（方法論・格差）
支持：木材団体（貯蔵評価・運用性）
施工：運用負荷・実験不足を懸念

## Slide 12: 日本への示唆
評価期間・起点の制度設計が核心
国際整合と木材促進のバランス
第1係（制度）・第3係（データ）と連携
残：guide_re2020原文・係数表の照合

## Slide 13: 参考文献
Levasseur et al. 2010, 2013
Ventura 2022
RE2020 Simplified dynamic LCA (2021資料)
詳細：outputs/tech01〜03.md