## Slide 1: 動的LCA計算手法——科学的基盤と理論的理解
時間依存型インベントリ・動的影響評価・短寿命気候変動強制因子の統合的解説

## Slide 2: 本プレゼンテーションの構成
ステップ 0 ｜ 時間の思考実験——なぜタイミングが効くのか
ステップ 1 ｜ 静的LCAの構造——「時間が消える2か所」
ステップ 2 ｜ 動的LCA概観——2層構造の全体地図
ステップ 3 ｜ 層1：動的LCI——いつ排出されるか
ステップ 4 ｜ 層2：動的LCIA——1パルスの排出の運命（★ 理論の核心）
ステップ 5 ｜ SLCFの時間的集中性——動的LCAが最も効く領域
ステップ 6 ｜ 理論から制度へ——「厳密 ↔ 簡易」のスペクトル
ステップ 7 ｜ まとめと正直な限界

## Slide 3: ステップ 0
時間の思考実験——なぜタイミングが効くのか

## Slide 4: 同じ総排出量でも気候影響は異なる
問い：シナリオA「今日1 kgのCO₂を排出」vs シナリオB「50年後に1 kgのCO₂を排出」
→ 静的LCAは両者を「同点」と評価する（総排出量が同じため）
→ 物理的な答えは「違う」——大気残留・放射強制の積算量が異なる
建材の例：樹木が固定したCO₂（t=0）→ 解体・燃焼で放出（t=50年）
静的LCAはこの50年の時間差を無視 → 木材の気候便益を著しく過小評価
これがプレゼン全体を貫く中心的問い——タイミングはなぜ・どう効くのか

## Slide 5: ステップ 1
静的LCAの構造——「時間が消える2か所」

## Slide 6: 静的LCA行列計算と2つの時間的消失点
中心計算式：s = A⁻¹f, g = Bs, i = Cg （Heijungs & Suh, 2002）
消失点①：B行列は「代表的な稼働期間の平均値」——排出の時刻情報が存在しない
→ 排出量ベクトル g はすべての排出フローを t=0 に集約する
消失点②：特性化係数 C（GWP100）は「全排出を今日放出」という固定前提を焼き込む
→ 排出タイミングに依存する影響の差異を計測できない
この2か所が、動的LCAの「2つの層」（動的LCI・動的LCIA）を定義する

## Slide 7: ステップ 2
動的LCA概観——2層構造の全体地図

## Slide 8: 動的LCA：静的LCAへの2段階の補完
層1（動的LCI）：排出量ベクトル g を時間の関数 γₖ(t) に変換
→ 各排出フローを実際の発生時刻 tᵢ に正確に配置する
層2（動的LCIA）：固定係数 C（GWP100）を排出時刻依存の動的係数に置き換え
→ 排出時刻 tᵢ と評価期間 DO を入力として係数を動的に計算する
処理フロー：静的LCIデータ → DyPLCA（動的LCI）→ CCI-tool（動的LCIA）→ 時間プロファイル
参照論文：Tiruta-Barna et al. (2016), Shimako et al. (2018), Tiruta-Barna (2026)

## Slide 9: ステップ 3
層1：動的LCI——いつ排出されるか

## Slide 10: プロセスモデル：生産関数と正規化生産特性関数
各プロセスに時間依存型関数を定義（静的LCIの「代表値」を時間展開する）
生産関数 p(t)：時刻 t における生産速度（kg/日・m³/年 等）
環境介入関数 e(t)：時刻 t における汚染物質排出・資源消費速度
正規化生産特性関数：α(t) = p(t)/P （∫α(t)dt = aᵢⱼ が成立）
→ 静的LCIの線形関係 b = E/P を動的LCIでも保持——動的化は「別物」ではない
時間パラメータ：代表稼働期間 T、製造所要時間 r、評価開始時刻 t₀

## Slide 11: 調達モデル：プロセス間の時間的連鎖と必須検証
調達関数 φ₂₁(t)：プロセス間の原材料受け渡し時刻・量を記述
3類型：連続供給型（電力）／定期バッチ型（原材料）／一括調達型（設備）
追加パラメータ：調達遅延時間 δ（輸送・保管）、供給周期 τ
全プロセス統合の排出プロファイル：γₖ(t) = ΣᵢΣⱼ βₖᵢⱼ(t)
【必須検証】∫γₖ(t)dt ＝ gₖ（静的）——不一致は時間パラメータの誤りを示す
検証精度：解析解・数値解・静的行列解の差 < 0.1%（Tiruta-Barna et al. 2016）

## Slide 12: ステップ 4 ★ 理論的クライマックス
層2：動的LCIA——1パルスの排出の運命

## Slide 13: 今出した1 kgのCO₂はこの後どうなるか——3段階の逐次プロセス
気候影響は3段階の逐次プロセスを経る（各段階を IRF との畳み込みで表現）
① 大気残留：CO₂は複数の除去過程により指数関数的に吸収されるが一部は永続的に残る
② 放射強制：残留CO₂が赤外線を吸収・再放射し、エネルギー強制力 RF(t) を生む
③ 気温応答：RF が発生しても気温は瞬時に上がらない——海洋の熱慣性が「遅れ」をつくる
この3段階を経た計算の総体が、動的LCIAの本質的な構造である
ここから「畳み込み（convolution）」という演算が中心概念として登場する

## Slide 14: CO₂のIRF——4成分が意味する4つの除去過程（Bernモデル）
IRF_CO₂(t) = a₀ + a₁e^(-t/τ₁) + a₂e^(-t/τ₂) + a₃e^(-t/τ₃)
a₀ = 0.217：永続残存成分——炭酸塩平衡で永久に残り続ける（除去されない）
a₁ = 0.259、τ₁ = 172.9年：深層海洋吸収（数百年スケール）
a₂ = 0.338、τ₂ = 18.51年：海洋上層・中層吸収（数十年スケール）
a₃ = 0.186、τ₃ = 1.186年：生態系・土壌の短期吸収（最速成分）
→「1つの半減期で消える」単純モデルでは表現できない——多時定数系の重ね合わせ

## Slide 15: 放射強制力と気温応答——畳み込みという演算
放射強制力：RF_s(t) = Aₛ · (gₛ ⊛ IRF_s)(t) （Aₛ：比放射強制力 W·m⁻²·kg⁻¹）
畳み込みの意味：過去の全排出量 × 現時刻での各排出量の残留率 を連続的に積算
温度応答関数（2成分モデル、IPCC AR6）：IRF_T(t) = (c₁/d₁)e^(-t/d₁) + (c₂/d₂)e^(-t/d₂)
速い成分（c₁=0.631、d₁=8.4年）：大気・陸面・海洋表層の急速な昇温
遅い成分（c₂=0.429、d₂=409.5年）：深層海洋のゆっくりした昇温（数百年スケール）
c₁+c₂ = 1.06 K·(W·m⁻²)⁻¹：平衡気候感度パラメータに相当

## Slide 16: ★ GWP100は動的LCIAの「特殊ケース」にすぎない
GMTC：二重畳み込み GMTC(t) = Σₛ [gₛ ⊛ IRF_s ⊛ IRF_T](t) · Aₛ
GWP100の正体：r(t)=IRF_CO₂(t)、DO=100年、排出時刻 tᵢ=0 とした積分の特殊ケース
動的LCIAはこれを2点で一般化：
① 実際の排出時刻 tᵢ を使用（動的LCIの出力をそのまま入力）
② 評価期間 DO を明示的・変更可能なパラメータとして扱う
言い換え：静的LCAは「全排出を今日・固定100年窓」の動的LCAである

## Slide 17: ステップ 5
SLCFの時間的集中性——動的LCAが最も効く領域

## Slide 18: 短寿命気候変動強制因子（SLCF）——「時間的集中性」という特性
SLCFとは：大気中滞留時間が「数日〜数十年」と短い物質群（CO₂は数百年〜永続）
主要物質：ブラックカーボン BC（約7日）、SO₂（約4日）、NOx（数か月）、CH₄（約12年）
IRFが急速に減衰 → 排出直後に強烈な放射強制、数年〜数十年で消滅
GWP100は「100年で積算・薄めて」しまい、短期の高強度インパクトが消えてしまう
動的LCAの畳み込み計算のみが、この時間プロファイルを正確に描写できる
注意：BCの不確実性±61〜70%、コントレイルは係数2〜3倍——大きな不確実性がある

## Slide 19: 木材燃焼1 kgが示す時間的非対称性
ケーススタディ：乾燥木材1 kgの燃焼（CO₂＋BC＋NOx）の動的GMTC計算
0〜5年のGMTCピーク：BC と NOx が支配 → CO₂の寄与を大幅に上回る
100年時点のGMTC：ほぼゼロ（CO₂の永続残存成分のみが長期に影響）
静的指標の限界：GWP20=0.69、GWP100=0.18 → この時間的非対称性を全く捕捉できない
建物LCAの含意：廃材燃焼・施工機械の排気（NOx・BC）が重要な評価変数になる
気候-炭素循環フィードバック（CCF）：温暖化→土壌CO₂増→さらに温暖化 でGMTC+2〜8%

## Slide 20: ステップ 6
理論から制度へ——「厳密 ↔ 簡易」のスペクトル

## Slide 21: RE2020の実際の手法とLevasseur厳密DCFの比較
厳密側（Levasseur 2010）：DCF(tᵢ, DO) = ∫[tᵢ→DO] aₓ·r(t-tᵢ)dt ÷ ∫[0→DO] aₓ·r(t)dt
→ DO が式に明示的に現れ、排出時刻・評価期間の両方を動的に反映
RE2020が実際に採用したもの：arrêté du 4 août 2021 第11条の「年次係数テーブル」
→ 排出年 0〜50（整数）ごとの係数値 （0年=1.000、50年=0.578）
→ 累積放射強制力ベースの非線形曲線（CIRAIG/Levasseur起源）——線形式ではない
「1−0.00842t」は係数テーブルへの線形回帰近似——RE2020の規定式ではない

## Slide 22: 4段階の実装レベルとCLT数値比較が示す洞察
Level 0（静的 GWP100）→ Level 1（動的LCI＋年次係数テーブル）→ Level 2（IRFベース厳密LCIA）→ Level 3（全SLCF＋CCF）
CLT 1 m³（炭素固定 −269 kgCO₂eq、50年後燃焼 +269 kgCO₂eq）の比較：
静的GWP100：0 kgCO₂eq（時間差を無視して相殺）
RE2020年次係数（DO=100年）：−113 kgCO₂eq
Barna手法（DO=100年）：−114 kgCO₂eq ← RE2020とほぼ同等
Barna手法（DO=50年）：−86 kgCO₂eq ← DO選択が最大の影響因子（32%差）

## Slide 23: まとめ——理論の核心と正直な4つの限界
核心①：排出プロファイル γₖ(t)＋IRFとの二重畳み込み＝動的LCAの数学的本質
核心②：GWP100は二重畳み込みに「tᵢ=0・DO固定100年」という条件を課した特殊ケース
核心③：評価期間DOの選択と SLCFの統合 が、GHG計算精度より大きく結果を左右する
限界①：調達遅延 δ・供給周期 τ の推定誤差——実測困難で感度解析が不可欠
限界②：SLCFの放射強制力の不確実性が著しく大きい（BC：±61〜70%）
限界③：評価期間DOは科学的根拠のない政策的合意——DO選択の根拠と感度の公開が必須